Инструкция по сборке шкафа настенного.

Санкт-Петербург

1.	Комплектация

В состав комплекта шкафов сборной конструкции  входят следующие детали и комплектующие (рис. 1):

- Крышка — 1 шт.

- Боковая стенка — 2шт

- Дверь стеклянная/металлическая — 1 шт.

- Основание — 1 шт.

- Рейка монтажная, перфорированная по U — 4 шт.

- Стенка задняя — 1шт

Для сборки шкафа используются следующие крепежные изделия:

- Винт М5х12 — 8 шт.

- Гайка М5 — 8 шт.

- Шайба М5х10 — 16 шт.

- Замок — 1шт.

- Шайба для двери — 1 шт.

- Петли для двери (для стекла) — 1 шт.

- Винт М4х6 — по таблице.

|  | Высота U |
| --- | --- |
| Ширина | Глубина | 6U | 9U | 10U | 12U | 15U | 18U |
| 530 | 350 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 |
| 530 | 400 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 |
| 530 | 500 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 |
| 530 | 600 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 |
| 600 | 400 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 |
| 600 | 600 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 |
| 600 | 800 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 |

2.	Порядок сборки

- Сборку необходимо производить на сборочном столе подходящих размеров. Перед сборкой необходимо    произвести    визуальный    осмотр комплектующих частей шкафа для исключения возможных дефектов (царапин окрашенных поверхностей, вмятин вследствие ударов при транспортировке и т.п.).

2.1. Сборка корпуса. К задней стенке (6)  прикручиваются крышка (1) и основание (4) с помощью винтов М4х6 (7). Винты не затягиваются. Сборку данных элементов рекомендуется производить на боку. Далее Устанавливается боковая стенка(2) на винты М4х6(7). При установке необходимо следить за соосностью отверстий. Закручивание винтов начинается от краев к центр. Винты не затягиваются. Далее шкаф переворачивается и аналогично устанавливается вторая боковая стенка(2). Когда все винты наживлены, производиться затяг винтов, начиная от задней стенки

2.2. Установка монтажных реек.

После сборки корпуса шкафа, устанавливаются монтажные рейки (5).  С помощью винтов М5х12 (1), гаек М5(2), шайб М5х10 (3). При установки монтажных реек необходимо заранее определить глубину на которую их устанавливать.

2.3	Установка дверей

Металлическая дверь штырем, приваренным к низу двери, вставляется через шайбу  в специальное отверстие для установки двери в основании шкафа. Затем, с помощью круглого штыря, дверь фиксируется в верхней части шкафа на крышке (1). Затем устанавливается замок. На боковой стенке шкафа приклеивается противоударная резина.

Аналогично устанавливается стеклянная дверь, которая с помощью двух петель крепится в передней части шкафа..